## Slide 1: Desde Cero
Universidad Autónoma de Sinaloa
Facultad de Informática Mazatlán
Av. Universidad y Leonismo Internacional, C. P. 82017 Mazatlán, Sinaloa, México.
Tel/Fax (669) 981-1560 http://informaticamazatlan.mx Fimaz Uas
L.I. José David Santana Alaniz
dsantana@uas.edu.mx
Facultad de Informática Mazatlán
Universidad Autónoma de Sinaloa

## Slide 2: Que es Mikrotik RouterOS™?
Mikrotik Routeros™ es el sistema operativo y software del router el cual convierte a una PC Intel ó un Mikrotik RouterBOARD™ en un router dedicado.

## Slide 3: Puedo probar las funcionalidades del Mikrotik RouterOS™ antes de comprar la licencia?
Si, puede bajar la instalación del sitio de Mikrotik e instalar su propio Mikrotik Router. El router tiene una funcionalidad completa sin la licencia por 24 horas de ejecución. Es el tiempo suficiente para probar el router de 3 a 8 días, si se apaga el router al final de cada día.

## Slide 4: Donde puedo obtener la llave de la licencia?
Crear una cuenta en el sitio de Mikrotik (en la esquina superior derecha de www.mikrotik.com). Puede usar una tarjeta de credíto para pagar la llave.

## Slide 5: Puedo usar el Router Mikrotik para conectar a un proveedor de servicio via una T1, T3 u otra conneción de alta velocidad?
Si, puede instalar varias NIC soportadas por Mikrotik RouterOS™ y obtener un router de borde, router backbone, firewall, administrador de ancho de banda, servidor VPN, Punto de Acesso Inalámbrico y mucho mas en un box. Por favor chequear la hoja de especificación y el manual para las interfaces soportadas!

## Slide 6: Que tan rápido puede ser?
Una PC Intel puede ser tan rapida como la mayoría de los router propietarios, y hay suficiente poder de procesamiento en un Pentium 100Mhz.

## Slide 7: Como se compara este software con la utilización de un router Cisco ?
Puede hacer casi todo que un router propietario con una fracción del costo del router y tener flexibilidad de actualización, facilidad en la administración y mantenimiento.

## Slide 8: Que sistema operativo necesito para instalar Mikrotik RouterOS™?
Ningún sistema operativo es necesario. El Mikrotik RouterOS™ se vuelve su propio sistema operativo y sofware. El Sistema Operativo es basado en el Kernel de Linux y es muy estable. Su disco rígido será limpiado en la instalación. No necesita disco adicional, solo un Disco Rígido primario o Disco Flash, excepto por el cache del WEB proxy.

## Slide 9: Que seguro es el router una vez que es setup?
El acceso al router esta protegido por un nombre de usuario y una contraseña. Usuarios adicionales puede ser agregados al router, derechos especificos puede ser seteados por grupos de usuarios. El acceso remoto al router puede ser restringido por usuario, dirección IP. El filtrado de firewall es la manera mas facil de proteger su router y red.

## Slide 10: Logueo y Password
Como son las reglas de nat para accesar por winbox desde cualquier parte del mundo por internet?

## Slide 11: Cuál es el nombre de usuario y el password cuando se logue al router la primera vez?
El nombre de usuario es 'admin', y no hay password (presione 'Enter'). Puede cambiar el password usando el comando '/password'.

## Slide 12: Como puedo recuerpara un password pérdido?
Si ud. olvido el password, no puede recuperarlo. Necesita reinstalar el router.

## Slide 13: Despues de un apagón el Mikrotik Router no esta iniciando nuevamente
Si ud. no apagó el router, el sistema de archivo no fue desmontado apropiadamente. Cuando se inicia, el Routeros va a chequear el sistema de archivos. Dependiendo del tamaño del disco rígido, este puede tomar varios minutos para completarse. No interrumpa el chequeo del sistema de archivo! Esto haría su instalación inestable.

## Slide 14: Cuestiones de Licenciamiento
Cuantas instalaciones de Mikrotik RouterOS cubre una licencia?
La licencia nunca expira. Cada router instalado necesita una licencia separada.

## Slide 15: La licencia expira?
La licencia nunca expira. El router se ejecuta por siempre. Pero, la licencia ha sido limitado a un tiempo de actualización - el periodo de tiempo durante el cual ud. puede actualizar el software a una versión más reciente.

## Slide 16: Qué pasa cuando mi periodo de actualización termina?
Ud. puede mantener ejecutando el router cuando esta conforme con la versión del software instalado. En el caso que quiera buscar una actualización, ud. necesita extender el periodo de actualización comprando otra llave de licencia al 60% del costo de la licencia.

## Slide 17: Como puedo reinstalar el software del Mikrotik Routeros sin perder mi licencia?
Ud. tiene que usar el procedimiento de CD, Disquetes ó Netinstall e instalar el Mikrotik RouterOS en el disco rígido con una versión de Mikrotik RouterOS anterior. La licencia es mantenida en el disco rígido. No formatee o utilice utilidades de particionamiento, ellas van a eliminar su llave! Use el mismo (inicial)seteo del BIOS para su disco rígido.!

## Slide 18: Puedo usar mi licencia de Mikrotik RouterOS en un hardware diferente?
Si, ud. puede usarla en otro hardware (motherboard,NICs) pero debería usar el mismo HDD. La licencia es mantenida en el HDD hasta que se formatee o la utilidad fdisk sea usada. Esto no requerirá el reinstalar el sistema cuando se mueva a un hardware diferente. Cuando pague la licencia, por favor sea cuidadoso, porque ésta no puede ser usada en otro disco rígido.
Transferir la licencia a otro disco rigido tiene un costo de 10$. Contacte con el soporte para solucionar esto.

## Slide 19: Que puedo hacer si mi disco rígido con Mikrotik RouterOS se rompe y tengo que instalarlo en otro?
Si ud. ha pagado la licencia, tiene que escribir a support@mikrotik.com y describir la situación. Nosotros podemos pedirle que nos envie el disco rígido roto antes de darle la llave de reemplazo.
Si ud. tiene una licencia gratís demo, ninguna llave de reemplazo puede ser ofrecida. Por favor obtenga otra licencia demo ó compre la licencia base.

## Slide 20: Qué limitaciones tiene la licencia gratís demo ?
RouterOS le permite usar todas sus características sin registración por 24hs de ejecución en la primera corrida. Durante este periodo ud. debería obtener la llave, sino ud. necesitará reinstalar el sistema. Después ud. puede obtener una licencia demo (Llave gratís) con las siguientes limitaciones:
max EoIP tunnels - 1
max PPTP tunnels - 1.
max PPPoE tunnels - 1.
max L2TP tunnels - 1
max HotSpot active users - 1.
max P2P firewall rules - 1
max VLAN interfaces - 1
max number of queues - 1.
max number of NAT rules - 1.
Web Cache is disabled
Radius client is disabled
RIP, OSPF, BGP are disabled
Wireless or Synchronous are disabled
Upgrade erases all configuration
Más información disponible en el manual.

## Slide 21: Como puedo ingresar la licencia?
Ingresando la llave por Consola/FTP
Importar la fila adjunta con el comando '/system license import' (ud. debería subir este archivo hacia el servidor FTP del router)
Ingresando la llave con Consola/Telnet:
usar copiar/pegar para ingresar la llave en una ventana Telnet (no importa que submenu). Asegúrese de copiar la llave completa, incluyendo las líneas "--BEGIN MIKROTIK SOFTWARE KEY--" y "--END MIKROTIK SOFTWARE KEY--"
Ingresando la llave vía WinBox
use el menu 'system -> license' del Winbox para pegar ó importar la llave.

## Slide 22: ¿Preguntas?
Facultad de Informática Mazatlán
Universidad Autónoma de Sinaloa
L.I. José David Santana Alaniz
E-mail: dsantana@uas.edu.mx
Av. Universidad y Leonismo Internacional, C. P. 82017 Mazatlán, Sinaloa, México.
Tel/Fax (669) 981-1560 http://informaticamazatlan.mx Fimaz Uas